# Общие сведения

Расширитель абонентской линии работает с разными типами АТС,  у которых напряжение на линии не менее 12 вольт. Прежде чем подключить изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящей  инструкцией.

# Назначение

Расширитель абонентской линии  предназначен для выполнения функций микро-АТС, подключения к одной абонентской линии до шести телефонных аппаратов и объединения их в локальную телефонную сеть с расширенными  функциональными возможностями.

# Функциональные возможности

- Автоматическое определение частотного (DTMF) или импульсного (PULSE) набора.

- Внутренняя связь без занятия внешней линии.

- Перевод поступающих внешних вызовов.

- Защита от прослушивания разговоров другими внутренними абонентами.

- Удержание соединения с одновременной возможностью конфиденциальной связи между внутренними абонентами.

- Конференцсвязь между внешними и внутренними абонентами.

- Слуховой контроль поступления внешних вызовов при внутреннем соединении.

- Ограничение времени внешнего и внутреннего соединения с отключением абонентов.

- Определение порядка поступления звонков:

- пропуск установленного числа звонков - устанавливается индивидуально (режим 3);

- общий или направленный вызов - дополнительный набор номера внутреннего абонента (режим 6);

- режим секретаря – все входящие вызовы поступают на один телефон секретаря (режим 5).

- Определение сигнала «отбой» в телефонной линии.

- Выход на внешнюю линию:

- без пароля;

- через пароль;

- полный запрет (режимы 2,7).

- Выход на междугороднюю телефонную  станцию (МТС) через «0»:

- без пароля;

- через пароль;

- полный запрет (режимы 2,8).

- Программирование условий функционирования, установок режимов, выполняется абонентом №1.

- Сохранение всех настроек, при отключении устройства.

# Комплект поставки

- Расширитель абонентской линии "СИНТЕЗ 601S" _______________1шт.

- Блок питания 12Vx300mA_____________________________________1шт.

- Крепежные винты ___________________________________________2шт.

3.  Инструкция по эксплуатации ________________________________1шт.

# Основные характеристики

- Количество внутренних абонентских линий ____________________6

- Количество внешних линий ___________________________________1

- Источник питания ___________________________________________внешний

- Напряжение питания _________________________________________12.6V

- Потребляемый ток, не более _________________________________150mA

- Напряжение входной абонентской линии________________________12…60V

- Выходное вызывное напряжение не менее_______________________120V@25Hz

- Тип набора__________________________________________________TONE/PULSE

- Габаритные размеры _________________________________________83х73х23 мм

# Правила эксплуатации, хранения и транспортировки

- Изделие предназначено для работы в круглосуточном режиме.

- После хранения устройства в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед  подключением необходимо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3-х часов.

- Транспортировать блок можно всеми видами транспорта при температуре от  -50'C до  +50'C при защите от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

- Изделие рассчитано на эксплуатацию при следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от +5 до +45'C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при  +25'С;

- атмосферное давление от 86 до 106 кПа.

- Для повышения качества связи между внутренними абонентами, используйте однотипные телефонные аппараты.

- Категорически запрещается использовать открытые воздушные соединительные линии, для избежания повреждения устройства электрическим пробоем (в исключительных случаях использовать экранированные линии с заземлением экранной оболочки).

1.  Подготовка к работе

- Установите “СИНТЕЗ-601S” в месте, исключающем воздействия на него интенсивных источников тепла, прямого попадания солнечных лучей, попадания во внутрь изделия каких либо жидкостей, пыли, а также насекомых.

- Подключите:

- необходимое количество внутренних линий к гнездам <Te11>…<Tel6>;

- внешнюю линию к гнезду <LINE>;

- блок питания.

- Включите блок питания в сеть - горит индикатор ‘PWR’.

- Поочередно снимите трубку на каждом из телефонных аппаратов, на блоке должен светится соответствующий индикатор занятия линии, а в трубке слышен ответ станции.

- При необходимости проведите программирование режимов работы и установок.

- Основные функции

Переключение между внутренней и внешней линией выполняется нажатием клавиши [Flash] или кратковременным отбоем линии.

  - Вызов  городского абонента:

Снимите трубку, если зуммера нет - линия занята другим абонентом.

Наберите:

- номер абонента (если пароль доступа на внешнюю линию не установлен);

- [Flash] + пароль + номер абонента (если пароль доступа на внешнюю линию установлен);

Пауза между набором цифр должна быть не более 5 секунд. Через 5-ь секунд, после набора последней цифры можно выполнить: перевод вызова, удержание соединения, организовать конференцсвязь с любым внутренним абонентом. Ограничение времени внешнего соединения  задается в режиме (1) и может быть установлено от 1 до 99 минут.

# Вызов междугороднего абонента:

Снимите трубку, если зуммера нет - линия занята другим абонентом.

Если зуммер внутренней линии, выполните [Flash].

Наберите:

- [0] + код города + номер абонента (если пароль доступа не установлен).

- пароль + [0] + код города +  номер абонента (если пароль установлен для выхода через ГТС).

- [0] +  пароль + код города +  номер абонента (если пароль установлен для выхода через МТС).

Пауза между набором цифр не должна превышать 5 секунд. Через 5-ь секунд, после набора последней цифры можно выполнить дополнительные функции (п.2.1).

# Вызов внутреннего абонента:

Снимите трубку, если зуммера нет - линия занята другим абонентом.

Если зуммер внешней линии, выполните [Flash].

Наберите:

номер внутреннего абонента <1...6>.

Ограничение времени соединения между внутренними абонентами задается в режиме (4) и может быть установлено от 1 до 99 минут. Максимальное число посылок вызова задается в режиме (9). При внутреннем соединении выполняется слуховой контроль поступления внешнего вызова. Для соединения с внешним абонентом, один из внутренних абонентов должен повесить трубку, оставшийся абонент набрать [9] или нажать клавишу «FLASH».

  - Перевод  внешнего вызова

Находясь в разговоре с внешним абонентом, для переключения соединения на другого внутреннего абонента выполните [Flash] и после сигнала «бип-бип»  наберите номер внутреннего абонента <1...6>.

Если вызываемый внутренний абонент не ответил на вызов, соединение будет опять восстановлено. Если после перевода вызова повесить трубку, соединение прервется после заданного числа внутренних вызовов. Максимальное число внутренних вызовов задается в режиме (9). При обнаружении на линии сигнала ‘отбой', во время перевода вызова, соединение прекратится.

  - Удержание внешнего соединения

Находясь в разговоре с внешним абонентом, для удержания внешнего соединения и вызова внутреннего  абонента, наберите:

[7] или [*] и после 3-х тонального сигнала наберите номер внутреннего абонента <1…6>.

Внешний абонент в режиме удержания соединения слышит звуковые сигналы ‘удержания’ соединения и не слышит переговоры внутренних абонентов. Для восстановления соединения с внешним абонентом, один из внутренних абонентов должен повесить трубку, а другой абонент набрать [9] или [#] или выполните [Flash].

  - Конференцсвязь между абонентами

Находясь в разговоре с внешним абонентом, для организации конференцсвязи с дополнительным внутренним абонентом, наберите:

[0] и после 3-х тонального сигнала наберите номер внутреннего абонента <1…6>, необходимого для подключения в конференцсвязь.

Внешний абонент слышит сигналы ‘удержания’ соединения до тех пор, пока не будет подключен один из внутренних абонентов. После ответа внутреннего абонента, он автоматически будет подключен и разговор  возможен между всеми абонентами. Если вызываемый внутренний абонент не ответит на вызов, для восстановления внешнего соединения наберите [9] или [#] или выполните [Flash].

- Программирование установок и режимов работы

- Для входа в режим программирования:

- снимите трубку на 1-м телефонном аппарате;

- выберите внутреннюю линию клавишей [Flash];

- Услышав зуммер, наберите:

[7] - дождитесь сигнала «бип-бип» ;

[7] - дождитесь сигнала «бип-бип» ;

[7] - дождитесь 3-х тонального сигнала, подтверждающего вход в режим программирования.

- Выберите необходимый для программирования режим работы (режимы можно выбирать многократно).

# Режим 1 – установить ограничение времени внешнего соединения

Программируется для каждого внутреннего абонента. Режим устанавливает время внешнего соединения, при превышении которого выполняется отключение абонента и блокировка работы телефона на 1 минуту. При этом исключается  длительное занятие линии одним абонентом. Максимальное время ограничения соединения 99 мин. За 40 секунд до разрыва соединения подается предупреждающий сигнал, за 10 секунд до отключения подается дополнительный сигнал. Для программирования режима наберите 4-е цифры:

[1]+N+X+У - где N - <1...6> номер внутреннего абонента,

X – десятки минут,

Y – единицы минут, если X,Y=0 - время соединения не ограничено.

По умолчанию, для всех абонентов, время соединения не ограничено.

Пример: Установить ограничение времени 8 минут для телефона №2. Для этого наберите:[1]+[2]+[0]+[8].

После каждой набранной цифры подается сигнал подтверждения. Если цифра недопустима, звучит сигнал ошибки. Если программирование режима выполнено удачно, звучит  мелодичный сигнал.

# 3.2 Режим 2 - установить пароль

Пароль устанавливается для каждого внутреннего абонента. Применятся для предотвращения выхода в ГТС или МТС

с некоторых телефонов. Для установки пароля наберите 5-ть цифр:

[2]+N+X+X+X - где N - <1...6> номер внутреннего абонента,

X - <0...9> цифры пароля (по умолчанию, пароль не установлен).

Работает при включенных режимах (7) или (8). Если в пароле встретится цифра '0', выход на MTC или ГТС будет полностью запрещен.

Пример: Для телефона №3  установить пароль 562. Для этого наберите: [2]+[3]+[5]+[6]+[2].

# 3.3 Режим 3 - установить порядок  поступления входящих вызовов

Устанавливается для каждого внутреннего абонента. Режим устанавливает количество пропущенных звонков, после которых будет звонить телефон. Применяется для распределения поступления звонков на внутренних абонентов.

Для установки режима наберите 4-е цифры:

[3]+N+X+Y - где N - <1...6> номер внутреннего абонента,

X - десятки,

Y - единицы пропущенных звонков.

По умолчанию, для всех абонентов нет пропущенных звонков.

Пример: Телефон №4 звонит после 5-го звонка. Для этого наберите: [3]+[4]+[0]+[5].

# 3.4 Режим 4 - установить время ограничения внутреннего соединения

Режим устанавливает время внутреннего соединения для всех абонентов, при превышении которого выполняется отключение абонента и блокировка работы телефона на 1 минуту. При этом исключается  длительное занятие внутренней линии абонентами. Максимальное время ограничения соединения 99 мин. За 40 секунд до разрыва соединения подается предупреждающий сигнал, за 10 секунд до отключения подается дополнительный сигнал. Для программирования режима наберите 3-и цифры:

[4]+X+Y - где X – десятки минут,

Y – единицы минут, если X,Y=0 - время соединения не ограничено.

По умолчанию, для всех абонентов время соединения 5-ь минут.

Пример: Установить ограничение времени 7 минут. Для этого наберите: [4]+[0]+[7].

# 3.5 Режим 5 - установить режим секретаря с назначением номера телефона

Режим направляет все входящие вызовы на номер телефона секретаря. При назначении номера телефона секретаря режим (3) не работает. Для программирования режима наберите 2-е цифры:

[5]+[0] – выключить,

[5]+ N  - включить режим секретаря, где N - <1...6> номер внутреннего абонента.

По умолчанию, режим секретаря выключен.

Пример: Телефон звонит только у 3-го внутреннего абонента. Для этого наберите: [5]+[3].

# 3.6 Режим 6 – установить режим работы по входящим вызовам

Режим устанавливает 3-и варианта работы по входящим вызовам. Для установки режима наберите 2-е цифры:

[6]+[0] – общий вызов, вызовы поступают на все телефоны (режим 3) или телефон секретаря (режим 5);

[6]+[1] – направленный вызов, если нет - общий вызов;

[6]+[2] – направленный вызов, если нет - отбой.

По умолчанию, установлен общий вызов.

В режиме направленного вызова выполняется автоматический ответ с подачей сигнал “бип-бип”, приглашения к набору номера вызываемого внутреннего абонента(1…6). Если в течение нескольких секунд номер не будет набран, выполняется переход в заданный режим: общего вызова или отбой абонента.

# 3.7 Режим 7 - включить/выключить выход на ГТС через пароль

Устанавливается для каждого внутреннего абонента. При включении этого режима, выход на ГТС и МТС выполняется после набора пароля (значение пароля задается в режиме 2). Для включения/выключения выхода на ГТС через пароль наберите 3-и цифры:

[7]+N+[0] - выключить,

[7]+N+[1] - включить пароль или запретить выход, где N - <1...6> номер внутреннего абонента.

По умолчанию, для всех абонентов, выход на ГТС через пароль выключен.

Пример: Включить пароль для 6-го абонента. Для этого наберите: [7]+[6]+[1] .

# 3.8 Режим 8 - включить/выключить выход на МТС через пароль

Устанавливается для каждого внутреннего абонента. При включении этого режима, выход на МТС через «0»   выполняется после набора пароля (значение пароля задается в режиме 2). Для включения/выключения выхода на МТС через пароль наберите 3-и цифры:

[8]+N+[0] - выключить,

[8]+N+[1] - включить пароль или запретить выход, где N - <1...6>  номер  внутреннего абонента.

По умолчанию, для всех абонентов, выход на МТС  через пароль выключен.

3.9 Режим 9 - установить  число внутренних звонков

Режим задает максимальное число звонков (1…99) при внутреннем вызове или переводе звонков. Для установки режима наберите 3-и цифры:

[9]+X+Y - где X – десятки,

Y – единицы звонков, если X,Y=0 - число звонков равно 100.

По умолчанию, установлено 7 внутренних звонков.

Пример: Установить 5-ь внутренних звонков. Для этого наберите: [9]+[0]+[5] .

Если при переводе внешнего вызова, в линии обнаружится сигнал ‘отбой’, устройство автоматически прекратит вызов.

3.10 Режим 10 - сброс установок режимов работы

Режим предназначен для быстрого сброса установок, кроме режимов 4 и 9. Для сброса установок наберите [0] и

дождитесь 3-х тонального сигнала, подтверждающего выполнение задания.

- Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует безотказную работу расширителя абонентской линии "Синтез-601S" в течение 12 месяцев

со дня продажи при её эксплуатации в рекомендуемых условиях.