Охранная GSM сигнализация и управление "VARTA-06"

## Назначение

Передача  голосовых и СМС сигналов сигнализации, прием DTMF команд управления через телефон сотовой или стационарной связи  для выполнения задач охраны, контроля и управления.

# Состав аппаратуры

- Блок контроллера			1шт.

- Внешний микрофон		1шт.

- Разъемы соединительные		3шт.

- Винты крепежные			2шт.

- Внешняя антенна			1шт.

- Инструкция			1шт.

Дополнительно поставляется:

- Блок питания импульсный 12В/1А.

- Резервный аккумулятор АКБ-4,5Ah/12V"

- Сирена внутренняя

- ИК датчик движения

- Герконовый датчик открытия

- Внешняя клавиатура.

Входные подключения:

+15V	стабилизированный источник питания;

+ACC	аккумулятор резервного питания;

ST	скрытый (потайной) тумблер, контакт или клавиатура отключения / включения сигнализации, переключатель VALET;

Z1...Z3 	контактные датчики (на размыкание);

AS	подключение акустического датчика (микрофона).

Выодные:

RL1	выход  электронного ключа для управления Реле1 (ток  нагрузки до 100мА);

RL2	выход электронного  ключа  для управления Реле2 (ток  нагрузки до 100мА);

#### SP  	выход электронного  ключа для управление сиреной (ток  нагрузки до 2,0А);

PR  	внешний светодиод <PROG> для индикации режима работы;

### Порядок включения

- Подключите внешнюю антенну и расположите вдали от контроллера и металлических предметов!

- Подготовьте SIM-карту. Для этого установите ее в GSM телефон и отключите PIN-код. При использовании для вызова номеров из SIM-карты,  все лишние номера удалите из SIM-карты и запишите в первые 9-ь ячеек памяти,. Проверьте запись в ячейку памяти №1 набором [#] [1] и т.д.

- Вставьте SIM-карту в блок сигнализации.

- Подключите все необходимые устройства к сигнализации. Замкните неиспользуемые входы Z1...Z3.

- Подайте питание на контроллер через гнездо +15V.

- Горит индикатор “PWR”. Первые 5 секунд одновременно вспыхивают индикаторы “SP” и “PROG” – этот временной интервал может использоваться для задания стандартных установок  (см. ниже).

- Пока прерывисто горит индикатор “PROG”, выполняется поиск сети. Если сеть не найдена или на SIM-карте установлен PIN-код, индикаторы “PROG” и “SP” вспыхивают короткими 3-ми вспышками.

- После того как индикатор  “PROG” погас, контроллер готов к работе.

### Дежурный режим

Для перевода контроллера в дежурный режим:

- Переведите потайной переключатель VALET в положение выключить (разомкнуто) или при использовании клавиатуры наберите цифру “1”

- Включить сигнализацию командой [4] - поставить на сигнализацию;

- Вспыхивают индикаторы “PROG” и “SP” и звучат короткие сигналы. В течении времени, заданного в режиме <5> (по умолчанию 20сек), контроллер не реагирует на состояние входных датчиков. Датчики зон Z1...Z3 должны установиться в замкнутое состояние.

- После установления дежурного режима индикатор “PROG” горит непрерывно.

- При срабатывании  заданных токовых датчиков Z1...Z3, обрыве сирены или срабатывании акустического датчика  AS, прерывисто горит индикатор “PROG”. В течении времени, заданного в режиме <4> (по умолчанию 10сек), можно снять с охраны сигнализацию, переключив потайной переключатель VALET в положение включено (замкнуто) или набрав с  клавиатуры контроллера пароль или цифру “0”-если нет пароля. Иначе активизируется вызов и сработают исполнительные устройства.

- При получении вызова на Ваш телефон:

- ответьте на входящий звонок;

- после соединения нажмите [#] - команда подтверждения приема сигнала тревоги и остановки автодозвона;

- звучит сообщение о причине тревоги;

- при необходимости, для выключения дежурного режима, нажмите [7].

6. Для дистанционного включения дежурного режима:

- Позвоните на номер контроллера.

- После установления соединения, если  установлен пароль, наберите пароль (время ожидания ввода пароля до  5-и секунд).

- Наберите [4] - поставить на сигнализацию;

- Контроллер перейдет в дежурный режим, если предварительно этот режим не был выключен из клавиатуры контроллера.

# Управление сигнализацией

# После установления соединения (если задан пароль, введите пароль), выполните управление при помощи команд:

[*] [1] - включить Реле1;			[1] - выключить Реле1;

[*] [2] - включить Реле2;			[2] - выключить Реле2;

[*] [3] - включить Сирену;			[3] - выключить Сирену;

[4] - поставить на сигнализацию;			[7] - снять с сигнализации;

[5] - включить микрофон; 			[8] - выключить микрофон;

[6] - увеличить чувствительность микрофона;	[9] - уменьшить чувствительность микрофона;

[0] - выключить  Реле1, Реле1, Сирену;

[#] [0] - текущее состояние датчиков;		[#] [1] - память последнего состояния датчиков;

[#] - ответ при приеме тревоги(если датчики не активны, автодозвон прекращается), опрос состояния датчиков

При командном управлении или программировании устройства, прослушивайте звуковое подтверждение нажатия  каждой клавиши команды.

Программирование режимов работы сигнализации

Для входа в режим программирования, после установления соединения:

- если пароль задан, введите пароль;

- если нет,  наберите [#] [*].

ВНИМАНИЕ !!!

Не зная  пароль, Вы не сможете его изменить, программировать и управлять контроллером.

[1] [1] [N] [#]  выбрать вариант для набора номера.

N=0 из памяти контроллера, N=1 из "SIM" карты.

[1] [2] [N] [#]  оповещение о разряде батареи более 30% через СМС

N=0 выключить, N=1 включить оповещение (используется только 1-й номер из памяти контроллера см. п.9)

[1] [3] [N] [#]  оповещение о пропадании или восстановлении основного питания через СМС

N=0 выключить, N=1 включить оповещение (используется только 1-й номер из памяти контроллера см. п.9)

[2] [N] [R1] [R2] [SP] [#] включение исполнительных устройств при срабатывании сигнализации.

N  = (1…3) N=1 от датчиков (Z1..Z3), N=2 от акустического датчика. N=3 при обрыве сирены;

R1 = 0/1 запретить/разрешить включение Реле1;

R2 = 0/1 запретить/разрешить включение Реле2;

SP = 0/1 запретить/разрешить включение Сирены.

Примечание, при (N=3) обрыве сирены  и разрешении включения любого из исполнительных устройств, будет выполняться автодозвон.

[3] [L] [#] установить порог срабатывания акустического датчика.

L-порог срабатывания (1...9), при 0-блокирование контроля акустического датчика

[4] [N] [X] [Y] [#] задержка перед срабатыванием сигнализации.

N-номер датчика (1...3 ) - для контактного, 4 - для акустического датчика;

X,Y- задержка(00...99)Сек.

[5] [X] [Y] [#] задержка перед постановкой на сигнализацию.

X,Y- задержка  (00...99)Сек.

[6] [N] [X] [Y] [#] длительность работы исполнительных устройств после срабатывания сигнализации.

N-номер устройства: N=1 - Реле1, N=2 – Реле2, N=3 - Сирена;

X,Y- длительность (0...99)*10 Сек.

[7] [N] [#] максимальное число дозвонов.

N-число попыток набора группы номеров (1...10).

[8] [N] [#] число активных номеров.

N-колличество номеров участвующих в наборе (1...5).

[9] [N] [X] ... [X] [#] запись номеров в память контроллера.

N-номер ячейки памяти по порядку (1...5);

X-до 16-и цифр записываемого номера (0...9, * для «+»).

[0] [X]  ... [X] [#] установить пароль.

X-до 6 цифр пароля (0...9).

[*] [0] прослушать пароль

[*] [N] прослушать номер из памяти контроллера

N-номер ячейки памяти по порядку (1...5).

### Для  «сброса»  пароля или задания стандартных установок:

- Отключите питание и через нескольких секунд, включите питание.

- Пока одновременно вспыхивают индикаторы “PROG” и “SP”, измените состояние датчика “Z1”.

Стандартные установки:

1. набор из SIM-карты мобильного телефон, все оповещения через СМС запрещены;

2. при срабатывании от токовых датчиков работает только сирена, контроль сирены выключен;

3.  3-й уровень порога срабатывания для акустического датчика;

4.  задержка перед срабатыванием сигнализации для всех датчиков 10 сек ;

5. задержка перед постановкой на сигнализацию 20сек;

6. длительность работы сирены 20сек;

7. 3-и попытки набора номера;

8. 1-н активный номер для автоматического набора;

9. номера в памяти контроллера без изменения;

0. нет пароля

Голосовые сообщения

===================

- Введите пароль

- Неверный ввод!

- Внимание! Режим программирование!

- Записано!

- Активен датчик зоны 1 (2,3,4) (где зона 4 - сирена)

- Активен микрофон

- Включить реле один (два, сирену, микрофон)

- Выключить реле один (два, сирену, микрофон)

СМС сообщения

=============

"Battery Capacity < 30%"	Батарея разряжена!

"AC Power OFF"			Нет питания!

"AC Power OK"			Есть питание!

Схема подключения: